## Slide 1
Program szkoleniowy UpTraK
UNIT 3
Moduł 3
TECHNIKI WYKOŃCZANIA TEKSTYLIÓW
www.fashionupproject.com
Czas trwania: 2 godziny

## Slide 2
Program szkoleniowy UpTraK
www.fashionupproject.com
Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opiniesą jednak poglądami
wyłącznie autora(-ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie
ponoszą za nie odpowiedzialności.
Moduł 3, Unit 3

## Slide 3
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Przegląd Unitu
Niniejsza jednostka zapewnia kompleksowy przegląd metod stosowanych w celu poprawy wyglądu, tekstury I funkcjonalności tkanin, szczegółowo omawiając różne techniki wykończeniowe w przetwórstwie tekstyliów, takie jak barwienie, drukowanie, powlekanie i inne specjalne zabiegi. W tej jednostce dowiesz się, jak wykończenia zmieniają właściwości I wygląd tekstyliów oraz jak można je zastosować w upcyklingu, aby zwiększyć wartość i funkcjonalność odzieży. Zawiera ona zajęcia teoretyczne, uzupełnione o analizę próbek tkanin oraz instrukcje dotyczące ćwiczenia praktycznego.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 4
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Wymagana wiedza wstępna
Wiedza wstępna nie jest wymagana
Pod koniec tego Unitu będziesz w stanie:
Znać różne rodzaje wykończeń tekstyliów.
Zrozumieć, jak wykończenia wpływają na właściwości i wygląd tkanin.
Stosować najlepsze techniki wykończeniowe w każdym konkretnym projekcie dotyczącym recyklingu tekstyliów.
Oczekiwane wyniki nauczania
Program szkoleniowy UpTraK
Szacowany czas czytania:
20 minut

## Slide 5
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Cel Nauczania
Celem jednostki jest zapoznanie studentów z popularnymi technikami wykańczania w
przetwórstwie tekstyliów, ze sposobem, w jaki zmieniają one
właściwości i wygląd tekstyliów oraz z tym, jak można je zastosować w upcyklingu w celu zwiększenia
wartości i funkcjonalności odzieży.
Jednostka ta jest skierowana do osób młodych pełnoletnich i dorosłych, w tym: młodzieży NEET, osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, poszukujących pracy lub przechodzących rekonwersję, ale także poszukujących lepszej profesjonalizacji w sektorze krawiectwa rzemieślniczego, profesjonalistów już pracujących w obszarze krawiectwa rzemieślniczego I zainteresowanych poszerzeniem/uaktualnieniem swoich umiejętności w celu rozszerzenia swojej działalności o konkretną dziedzinę, absolwentów szkół średnich z programami nauczania projektowania mody i/lub produkcji tekstyliów odzieżowych, którzy chcą zbliżyć się
do rynku pracy dzięki nabyciu większej liczby umiejętności operacyjnych i specjalizacji.
Grupa Docelowa
Techniki wykańczania tekstyliów; Rodzaje procesów wykańczania; Zachowanie tkanin; Zastosowanie wykończeń tekstyliów w celu ulepszenia tkanin poddanych recyklingowi
Koncepcje Kluczowe
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 6
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Niezbędne wyposażenie
Do tej jednostki potrzebny będzie notatnik i
długopis, kawałek materiału lub ubrania oraz
pojemnik/butelka z wybielaczem do
ćwiczenia praktycznego. Próbki tkanin zostaną dostarczone przez trenera.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 7
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Profil Nauczyciela
01
Głęboka wiedza z zakresu
Nauki tekstylnej (właściwości włókien, budowa tkanin i techniki
wykańczania)
02
Metodologia
Połączenie wiedzy teoretycznej
z prawdziwymi próbkami tkanin i
krótkim ćwiczeniem. Trenerom zaleca się przygotowanie teczki z włóknami i tkaninami do zaprezentowania podczas zajęć.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 8
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
TECHNIKI WYKAŃCZANIA TEKSTYLIÓW
Procesy wykończeniowe to metody stosowane w celu poprawy specyficznych cech tekstyliów, takich jak estetyka czy funkcjonalność. Wykończenia mogą być stosowane na wielu etapach procesu produkcyjnego – od włókna do gotowego wyrobu – i przynoszą różne rezultaty w zależności od materiału.
Wykończenia dzielą się na przygotowawcze, pośrednie,
estetyczne i funkcjonalne. Stosuje się je w celu nadania
koloru, usunięcia lub dodania chłonności, tekstury, właściwości antybakteryjnych i wielu innych cech.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 9
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
FARBOWANIE
Proces barwienia jest najpowszechniejszą techniką wykańczania. Można go przeprowadzać na różne sposoby i zazwyczaj wymaga wstępnej obróbki materiałów. Proces ten można przeprowadzić na dowolnym etapie produkcji tekstyliów, w zależności od rodzaju tkaniny lub odzieży:
Barwienie w masie – barwienie luźnych, nieprzędnych włókien. Ta metoda lepiej zachowuje kolory
Barwienie w masie – barwienie włókien ciągłych. Barwniki dodaje się do
roztworu przędzalniczego
Barwienie przędzy – barwienie przędzy przed jej tkaniem lub dzianiem
tkaniny
Barwienie tkanin – barwienie całego kawałka tkaniny. Jest to
najpopularniejsza metoda w przypadku jednolitych kolorów.
Barwienie odzieży – barwienie gotowych ubrań. Jest to
najtańszy proces, ale nie jest zalecany do szycia ubrań szytych na miarę,
które mogą się odkształcać lub kurczyć.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 10
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
DRUKOWANIE
Drukowanie jest często stosowane do dodawania kolorowych wzorów i rysunków do tkanin lub odzieży. Istnieje wiele technik, oto najpopularniejsze:
Druk wałkowy – wzory są drukowane za pomocą grawerowanych metalowych wałków. Nadruki do 5 kolorów. Drukuje tylko na rolkach materiału. Nadaje się do powtarzalnych wzorów. Szybki. Nie nadaje się do dzianin.
Sitodruk – wzory są drukowane poprzez rozprowadzanie farby na
sicie, które jest traktowane jako szablon. Można drukować na tkaninach lub odzieży. Ograniczenie do 12 kolorów.
Druk transferowy – wzory są najpierw przenoszone na nietekstylne
podłoże, które jest następnie przenoszone na tkaninę za pomocą prasy termicznej. Można drukować na tkaninach lub odzieży. Brak ograniczeń kolorystycznych.
Druk cyfrowy – wydruki są digitalizowane, a następnie nakładane na tkaninę za pomocą specjalnej drukarki atramentowej. Można drukować na tkaninach lub odzieży. Brak ograniczeń kolorystycznych. Doskonała ostrość obrazu.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 11
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
ROZMIAROWANIE
Proces chemiczny polegający na nakładaniu powłoki ochronnej na osnowę w celu zwiększenia odporności na ścieranie, tkactwa i zminimalizowania ryzyka zerwania podczas tkania. Jest on
tymczasowy. Rodzaj zastosowanych środków chemicznych zależy od włókna, metody przędzenia i grubości przędzy.
Program szkoleniowy UpTraK
ODKLEJANIE
Proces chemiczny, który rozkłada grubość osnowy na etapie produkcji tkaniny, aby
zwiększyć jej chłonność, zdolność do barwienia i drukowania. Jest to proces trwały.

## Slide 12
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
PRZYPALANIE
Proces mechaniczny, który działa jako wstępna obróbka, zapewniająca gładką i jednolitą powierzchnię tkaniny poprzez wypalanie luźnych końcówek włókien. Jest to proces trwały, który nie działa w przypadku włókien termoplastycznych, ponieważ mają one tendencję do topienia się pod wpływem ciepła.
Program szkoleniowy UpTraK
Obróbka wstępna, która usuwa zanieczyszczenia za pomocą alkaliów – rozpuszczalnych substancji zasadowych, które neutralizują kwasy. Proces ten służy do poprawy podatności materiału na wybielanie, barwienie i drukowanie.
CZYSZCZENIE

## Slide 13
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
WYBIELANIE
Proces chemiczny polegający na usuwaniu naturalnego koloru włókien za pomocą wybielaczy. Po tym obróbce materiały stają się białe lub znacznie jaśniejsze niż przedtem, co wspomaga proces barwienia I drukowania. Jest to proces trwały.
Program szkoleniowy UpTraK
Obróbka chemiczna polegająca na zanurzeniu materiału w wodorotlenku sodu w celu zwiększenia gładkości, połysku i chłonności. Jest to proces trwały, zazwyczaj stosowany w przypadku przędz bawełnianych lub tkanin.
MERCERYZACJA

## Slide 14
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
ROZCIĄGANIE
Proces mechaniczny polegający na użyciu rozszerzarki do ustawienia osnowy i wątku pod kątem prostym, a następnie umieszczeniu tkaniny w nagrzanej komorze, która usuwa zmarszczki, prostuje splot i suszy tkaninę.
Program szkoleniowy UpTraK
Trwały proces mechaniczny polegający na uderzaniu tkaniny celulozowej drewnianymi młotkami, tzw. „młotkami”, w celu nadania jej twardości, gładkości, połysku i podobieństwa do lnu.
BEETLING

## Slide 15
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
FOLOWANIE
Proces mechaniczny polegający na wykorzystaniu ciepła i wilgoci do kurczenia tkanin wełnianych o około 10-25% w celu zwiększenia grubości i zwartości. Jest to proces trwały.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces mechaniczny stosowany do tkanin jedwabnych, polegający na zanurzaniu ich w solach metalicznych w celu poprawy ich układalności i chwytu. Jest to proces tymczasowy, ale w przypadku nadmiernego stosowania może spowodować pękanie I rozwarstwianie się tkaniny podczas użytkowania.
OBCIĄŻANIE

## Slide 16
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
SILIKON
Proces chemiczny polegający na dodaniu do tkaniny silikonowej substancji w celu poprawy jej właściwości ochronnych i izolacyjnych, a jednocześnie nadania jej jedwabistej tekstury. Jest to zabieg trwały.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces chemiczny, który poprawia miękkość tkaniny poprzez stworzenie gładkiej i lśniącej
powierzchni.
ZMIĘKCZANIE

## Slide 17
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
KALANDROWANIE
Proces mechaniczny polegający na ściskaniu tkaniny w celu jej wygładzenia i spłaszczenia, zmniejszenia grubości i nadania połysku. Zabieg estetyczny, który może być trwały lub tymczasowy.
Rodzaje kalandrowania:
Wytłaczanie/Wklęsłe tłoczenie – proces wykończeniowy, który tworzy obniżoną lub wypukłą powierzchnię dekoracyjną w tkaninie.
Moiré – obróbka wykończeniowa polegająca na przepuszczeniu złożonego materiału przez wałek żebrowany lub grawerowany w wysokiej temperaturze, tworząc wyraźny, wodnisty lub falisty wzór.
Glazing i Cire – obróbka mechaniczna polegająca na kalandrowaniu tkaniny w roztworze wosku, skrobi lub żywicy w celu nadania jej powierzchni połysku i gładkości.
Schreinering – obróbka mechaniczna polegająca na tworzeniu cienkich, żebrowanych linii na powierzchni tkaniny, które nadają jej połysk, miękkość i jedwabisty wygląd.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 18
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
DRAPANIE I SZCZOTKOWANIE
Procesy mechaniczne polegające na użyciu szczotek do unoszenia włókieni tworzenia meszku, który zatrzymuje powietrze, zapewniając ciepło, a jednocześnie dzięki fakturze zmiękcza powierzchnię tkaniny.
Program szkoleniowy UpTraK
Procesy mechaniczne polegające na pocieraniu włókien w celu uzyskania powierzchni przypominającej zamsz.
SZLIFOWANIE I ZAMSZOWANIE

## Slide 19
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
STRZYŻENIE
Proces mechaniczny polegający na wygładzaniu i wyrównywaniu powierzchni tkaniny z włosiem, przy jednoczesnym tworzeniu wzorów i poprawianiu jej koloru.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces mechaniczny polegający na przyklejaniu włókna do materiału bazowego w celustworzenia wypukłej powierzchni lub imitacji splotu dodatkowej przędzy, która nadaje tkaninie aksamitną teksturę. Nie każde włókno przylega do kleju.
FLOKOWANIE

## Slide 20
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
WYPALANIE
Obróbka chemiczna, zwana również devoré, polegająca na nałożeniu kwasu w celu rozpuszczenia włókien w określonych częściach tkaniny, tworząc półprzezroczyste wzory. Zwykle stosowana na aksamicie.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces mechaniczny polegający na składaniu tkaniny w celu utworzenia plis. Jest tymczasowy.
PLISOWANIE

## Slide 21
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
PLISSÉ
Zabieg chemiczny polegający na kurczeniu tkaniny w określonych miejscach,
aby utworzyć zmarszczki w pionowych pasach tkaniny. Jest to zabieg estetyczny i
trwały.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces mechaniczny polegający na dekorowaniu tkaniny lub jej określonej części poprzez nakładanie różnych ściegów, przędz i różnych materiałów, takich jak cekiny.
HAFT

## Slide 22
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
DRUK FOLII
Proces mechaniczny polegający na nanoszeniu na tkaninę papieru metalicznego (folii) w postaci wprasowywanej na gorąco w celu uzyskania metalicznego wzoru.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces chemiczny wykorzystujący środek spieniający do tworzenia trójwymiarowego/wypukłego wzoru na tekstyliach. Powszechnie stosowany w odzieży z dzianiny.
NADRUK WYPUKŁY

## Slide 23
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
PIKOWANIE
Proces mechaniczny polegający na zszyciu trzech warstw: pikowania wierzchniego, materiału izolacyjnego i materiału podkładowego. Warstwa środkowa utrzymuje ciepło, a dwie pozostałe je chronią. Można to robić przemysłowo lub na domowej maszynie do szycia.
Pikowanie jest stosowane od tysięcy lat jako sposób na tworzenie ciepłych ubrań, a także jako sposób na prezentację sztuki poprzez haftowanie oryginalnych wzorów.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 24
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
WYKOŃCZENIE DŻINSU
Procesy mechaniczne i techniczne stosowane w celu nadania bardziej pożądanego/modnego wyglądu. Rezultat nie jest znormalizowany i zależy od cyklu prania, ilości prania, rodzaju tkaniny i używanej maszyny.
Rodzaje wykańczania denimu:
Płukanie – obróbka chemiczna, która zapewnia równomierne blaknięcie
Wybielanie – proces chemiczny odbarwiający lub wybielający denim
Pranie enzymatyczne – proces chemiczny, który rozkłada i osłabia
powierzchnię denimu, nadając jej zużyty wygląd
Pranie PP w sprayu/Monkey Wash – proces chemiczny, który nadaje denimowi wygląd wyblakłego poprzez rozpylanie środka utleniającego
Barwienie/Nadbarwianie – proces chemicznego barwienia stosowany po wyblaknięciu w celu dodania koloru denimowi
Wyblaknięcie ozonem – proces chemiczny, który wybiela denim poprzez
reakcję utleniającą, szczególnie z barwnikiem indygo.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 25
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
WYKOŃCZENIE DŻINSU
Piaskowanie – proces ścierania, który odbarwia denim
za pomocą materiału ściernego pod ciśnieniem – może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie i jest ryzykowny dla pracowników.
Płonięcie strumieniem wody – proces mechaniczny, który wykorzystuje ścieranie za pomocą strumieni wodnych do wypłukania barwnika z denimu.
Płukanie kamieniem – proces mechaniczny, który wykorzystuje ścieranie, aby nadać denimowi wygląd zużycia.
Pranie kwasem – połączenie obróbki chemicznej i mechanicznej
z użyciem kwasu, który tworzy miejscowe, wyblakłe smugi.
Laserowanie – proces mechaniczny, który wykorzystuje laser do uzyskania efektu wyblaknięcia lub obrazu graficznego, takiego jak logo.
Wykończenie kruszeniem – proces, który wykorzystuje roztwór żywicy do uzyskania trójwymiarowego efektu marszczenia. Tkaninę można natryskiwać lub zanurzać w roztworze.
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 26
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
SANFORYZACJA
Proces mechaniczny polegający na zastosowaniu obróbki antykurczliwej w celu stabilizacji i zminimalizowania kurczenia się tkaniny. Jest to proces trwały.
Program szkoleniowy UpTraK
ODPORNOŚĆ NA GNIECENIE
Zabieg chemiczny polegający na dodaniu żywicy do tkaniny w celu zapobiegania jej marszczeniu. Jest on tymczasowy i zazwyczaj znika po średnio 25 praniach.

## Slide 27
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
ŚRODEK OGRANICZAJĄCY OGIEŃ
Obróbka chemiczna polegająca na dodaniu do tkaniny niepenetrującej powłoki, która blokuje dostęp tlenu, poprawiając w ten sposób jej właściwości samogasnące. Ma charakter tymczasowy.
Program szkoleniowy UpTraK
ODPROWADZANIE WILGOCI
Proces chemiczny polegający na splataniu włókien hydrofilowych z hydrofobowymi w celu odprowadzania potu i wilgoci z tkaniny.

## Slide 28
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
DWR
Trwała hydrofobowość to obróbka mechaniczna polegająca na pokryciu zewnętrznej warstwy
tkaniny lub nasyceniu włókien roztworem, który zapobiega wchłanianiu wody. Jest to zabieg tymczasowy, dlatego konieczne jest ponowne powlekanie w celu utrzymania hydrofobowości. W zależności od ilości powłoki, obróbka może być wodoodporna, hydrofobowa lub wodoodporna.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces chemiczny polegający na nałożeniu środka chemicznego o działaniu antystatycznym w celu usunięcia niepożądanego ładunku elektrostatycznego wytwarzanego podczas ruchu ciała.
ANTYSTATYCZNY

## Slide 29
Module 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
ANTYPILLING
Proces chemiczny, który redukuje luźne włókna, tworzące kulki, zgrubienia lub nitki na powierzchni tkaniny. Zazwyczaj nakładany z powłoką polimerową, aby zwiększyć trwałość.
Program szkoleniowy UpTraK
Proces chemiczny polegający na nałożeniu na powierzchnię tkaniny środka blokującego, który pochłania lub rozprasza promienie, zmniejszając w ten sposób narażenie tkaniny na promieniowanie UV.
OCHRONA UV

## Slide 30
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
REGULACJA TEMPERATURY
Proces chemiczny wykorzystujący mikrokapsułki do przerywania zmian temperatury i zapewniania efektu ogrzewania i/lub chłodzenia odzieży.
Program szkoleniowy UpTraK
Obróbka mechaniczna polegająca na zwiększeniu absorpcji wody przez tkaninę, aby umożliwić łatwiejsze usuwanie plam i zabrudzeń podczas prania.
USUWANIE PLAM/BRUDU
www.fashionupproject.com
Proces chemiczny polegający na dodaniu laminowanej powłoki chemicznej do tkaniny, aby zapobiec wchłanianiu plam przez tkaninę.
ŚRODEK PRZECIWKO PLAMOM

## Slide 31
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
ODPORNY NA MOLE
Zabieg chemiczny polegający na zanurzeniu tkaniny w roztworze, który zmniejsza przyciąganie moli, zapobiegając uszkodzeniom odzieży.
Program szkoleniowy UpTraK
Zabieg chemiczny, który hamuje rozwój bakterii, zapobiegając uszkodzeniom odzieży spowodowanym przez pot. Znany również jako środek antybakteryjny lub neutralizujący zapach.
PRZECIWBAKTERYJNY

## Slide 32
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
KROKI NAPRAWCZE
Są to procesy, które mogą zachodzić na różnych etapach produkcji i
pomagają w stabilizacji materiału przed przejściem do kolejnego etapu.
Utrwalanie – proces stabilizujący rozmiar i barwę tkaniny
Pranie – obróbka usuwająca zanieczyszczenia i oleje oraz stabilizująca rozmiar podczas etapu wykańczania
Odwadnianie i suszenie – obróbka zmniejszająca wilgotność
tkaniny po procesie namaczania
Utrwalanie termiczne – proces usuwający nieregularności i
stabilizujący wymiary materiałów wrażliwych na ciepło
Program szkoleniowy UpTraK

## Slide 33
Moduł 3, Unit 3
Zastosowanie wykończenia do upcyclingu
Większość wykończeń jest wykonywana przemysłowo, dlatego trudno jest je stosować w upcyklingu tekstyliów. Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykończeń, które można zastosować w projektach upcyklingu. Więcej informacji na temat zrównoważonych praktyk wykończeniowych można znaleźć w jednostce 4 tego modułu.
Drukowanie – zdobienie przy użyciu stempli ręcznych, nadruków termicznych lub maszyn cyfrowych
Barwienie – barwienie maszynowe lub ręczne – można wykonać naturalnymi barwnikami z liści lub warzyw
Wybielanie – wybielanie tkanin lub rozjaśnianie ich odcienia za pomocą wybielacza
Program szkoleniowy UpTraK
www.fashionupproject.com

## Slide 34
Moduł 3, Unit 3
Haftowanie – maszynowe lub ręczne jako dekoracja lub kreatywne, widoczne cerowanie
Pikowanie – doskonały sposób na ponowne wykorzystanie ciepłej warstwy materiału i połączenie jej z ciekawymi warstwami wierzchnimi
Impregnacja – użycie odpowiedniego wosku
Plisowanie – rozwiązanie pozwalające na kurczenie się dużych ubrań
Program szkoleniowy UpTraK
www.fashionupproject.com

## Slide 35
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Zajęcia praktyczne – krok 1
TECHNIKA WYBIELANIA – Wybielanie to powszechny rodzaj wykończenia. Większość naturalnych tkanin jest wybielana na biało przed dodaniem koloru. W tym ćwiczeniu wybielisz próbkę tkaniny lub ubranie
do wyboru i zbadasz różnice przed i po zastosowaniu tego konkretnego wykończenia.
Program szkoleniowy UpTraK
Materiały:
próbka tkaniny lub odzieży bawełnianej lub lnianej
rękawiczki
pojemnik z ½ wybielacza i ½ wody
spryskiwacz, szczotka, gąbka lub inny przedmiot, który znajdziesz
Odpowiedni
folia plastikowa
Metoda:
Połóż ubranie/tkaninę na płaskiej powierzchni
Zakryj folią plastikową części, których nie chcesz wybielać
Niektóre części należy pozostawić w stanie niebielonym
Spryskaj, pomaluj lub użyj gąbki, aby stworzyć kreatywne wzory
na powierzchni ubrania
Rezultaty będą widoczne po 30 sekundach do 2 minut
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+spray+bleach+in+a+garment

## Slide 36
Moduł 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Zajęcia praktyczne – krok 2
Teraz przeanalizuj tkaninę po wybieleniu i uzupełnij poniższą tabelę.
Program szkoleniowy UpTraK
 | NIEBIELONY | WYBIELONY
KOLOR |  | 
TEKSTURA |  | 
WAGA/GĘSTOŚĆ |  | 
PRZEŹROCZYSTOŚĆ |  | 

## Slide 37
Moduł 3 Unit 3
www.fashionupproject.com
Unit
Podsumowanie
W tym module zapoznałeś się z technikami i procesami wykańczania tekstyliów. Zapoznałeś się z najpopularniejszymi rodzajami
wykończeń i ich wpływem na właściwości tekstyliów. Teraz potrafisz rozróżniać i kategoryzować różne rodzaje technik
wykańczania i definiować najlepszą opcję dla każdego rodzaju tkaniny.
Program szkoleniowy UpTraK
image source: https://www.seamwork.com/sewing-tutorials/to-wax-or-not-to-wax-canvas

## Slide 38
Module 3, Unit 3
www.fashionupproject.com
Źródła
  Różne (2020), Textilepedia, Fashionary International Limit
  https://www.redressdesignaward.com/academy/resources/guide/sustainability-in-fibres
  https://www.textileschool.com/
  Fletcher, Kate (2008), Sustainable Fashion & Textiles: Design Journeys, Earthscan pp 3-38
  https://www.textileschool.com/186/textile-finishing-processes/
UpTraK Training Programme